## Slide 1: 자율 주행 전동차
팀원 구성
역할 분담
시스템 아키텍처
프로젝트 목적
어떻게 목적을 달성 할 것인가?
목적 달성을 위해 필요한 기술들이 무엇인가?
현재 역량에서 어디까지 가능한가?
종합 하였을 때 최종 종착지는 어떻게 되는가?
프로젝트 진행사항

## Slide 2: 1. 팀원 구성 - 5명
· 김현승
· 양성민
· 이대로
· 이장호
· 조성구

## Slide 3: 2. 역할 분담
김현승 : H/W 구성 , MCU 제어(PWM, eCAP, SCI ,GPIO, LWIP ), FreeRTOS 사용
양성민 : MCU 제어(PWM, eCAP, SCI ,GPIO ), FreeRTOS 사용
이대로 : MCU 제어(BLDC 모터 속도 PID제어, I2C, eQEP), FPGA 제어(PWM, UART)
이장호 : H/W 구성, FPGA 제어(PWM, UART)
조성구 : MCU 제어(BLDC 모터 속도 PID제어, I2C, eQEP), FPGA 제어(PWM, UART)

## Slide 4: 3. 시스템 아키텍처 – 전원 부
Li-Po(3s) – 11.1v
Li-Po(6s) – 22.2v
dc/dc buck
dc/dc buck
ESC
BLDC 모터
서보 모터
7.4V/3.5A
5.0V/3A
FPGA
MCU
DSP
dc/dc buck
12V/1A
12V/5A
엔코더

## Slide 5: 3. 시스템 아키텍처 – 통신 네트워크
DSP
FPGA
MCU
SOCKETCAN
CAN
USB 3.0 CAMERA
Lidar
USB 3.0
SOCKET
LWIP
SPI TO CAN
x2
USB(UART)
Garmin Lidar
I2C

## Slide 6: 3. 시스템 아키텍처 – TMDX570LC43HDK(MCU)
MCU(TMS570)-FreeRTOS
BLDC 모터
MPU9250
LED제어
서보모터
타이머
PWM
N2HET
PWM
PWM/GPIO
I2C
디버깅
SCI
RF송수신기
eCAP
SOCKETCAN/CAN

## Slide 7: 3. 시스템 아키텍처 – TMDSEVM572X(DSP)
`
SOCKETCAN
DSP(AM572x)
SOCKET
USB 3.0
MCU
FPGA
USB 3.0 CAMERA
x2
Lidar
USB(UART)
Garmin Lidar
I2C

## Slide 8: 3. 시스템 아키텍처 – ZYBO_Z7(FPGA)
CAN/SOCKET
FPGA(XC7Z010)
I2C
Garmin Lidar

## Slide 9: 3. 시스템 아키텍처 – 차량 배치
USB 3.0 CAMERA
DSP
MCU
Lidar
FPGA
Garmin Lidar

## Slide 10: 4. 프로젝트 목적
* TMS570보드를 이용하여 각 기능들을 활용해본다.
RF송수신기를 이용하여 서보 모터와 BLDC를 제어한다.
PID을 이용해 속도제어를 한다.
FPGA와 통신을 한다.
FreeRTOS를 활용하여 각각의 태스크를 제어한다.
멀티바이브레이터 회로를 이용하여 LED를 제어한다.
*ZYBO Z7 보드를 이용하여 라이다를 제어한다.
-라이다와 통신한다.
-MCU와 통신을 한다.
* DSP 보드를 이용하여 영상을 처리 한다.
카메라 모듈을 활용하여 라인을 구분한다.
MCU,FPGA와 통신을 한다.

## Slide 11: 5. 어떻게 목적을 달성 할 것인가?
*MCU
- Ecap을 활용하여 RF송수신기로부터 값을 얻는다.
Pwm을 이용하여 서보 모터와 BLDC를 제어한다.
Adaptive PID을 이용해 속도제어를 한다.
*FPGA
- CAN를 이용해 FPGA와 TMS570 보드 간 통신을 한다.
I2C를 이용해 라이다와 통신한다
*DSP
카메라를 이용하여 라인을 구분한다.
MCU와 SOCKETCAN , FPGA와 SOCKET 통신을 한다.

## Slide 12: 6. 목적 달성을 위해 필요한 기술들이 무엇인가?
*PID
-중공축 엔코더를 모터에 달아서 EQEP로 속도값을 얻는다.
-위에서 얻은 값을 활용하여 Adaptive pid 제어를 한다.
*라이다 제어(DSP)
- PWM신호를 이용하여 라이다를 회전 시킨다.
UART를 이용해 라이다와 통신한다
SOCKETCAN통신을 이용하여 MCU와 통신한다.
블루투스 모듈(HC-06)을 연결하여 차량 이동 시 휴대폰에서 무선으로 속도를 알 수 있다.

## Slide 13: 7. 현재 역량에서 어디까지 가능한가?
김현승 : H/W 구성 , MCU 제어(PWM, eCAP, SCI ,GPIO, LWIP ), FreeRTOS 사용
양성민 : MCU 제어(PWM, eCAP, SCI ,GPIO, LWIP ), FreeRTOS 사용
이대로 : MCU 제어(BLDC 모터 속도 PID제어, I2C, eQEP), FPGA 제어(PWM, UART)
이장호 : H/W 구성, FPGA 제어(PWM, UART)
조성구 : MCU 제어(BLDC 모터 속도 PID제어, I2C, eQEP), FPGA 제어(PWM, UART)

## Slide 14: 8. 종합 하였을 때 최종 종착지는 어떻게 되는가?
RF송수신기를 이용하여 서보 모터와 BLDC를 제어한다.
PID을 이용해 속도제어를 한다.
카메라 모듈을 활용하여 라인을 구분한다.
SOCKETCAN을 이용하여 DSP와 MCU간에 통신한다.
FreeRTOS를 활용하여 각각의 태스크를 제어한다.
멀티바이브레이터 회로를 이용하여 LED를 제어한다.
PWM을 이용하여 라이다를 회전시킨다.
FPGA I2C를 이용하여 가민 라이다와 통신한다.
FPGA와 MCU간 CAN를 이용해 통신한다.

## Slide 15: • 프로젝트 진행 상황(1주차)

## Slide 16: • 프로젝트 진행 상황(1주차)
PID 제어기를 통한 BLDC 모터 속도 제어(MCU) - MPU9250의 raw data, g-unit data 확인
raw data
g unit data

## Slide 17: • 프로젝트 진행 상황(1주차)
PID 제어기를 통한 BLDC 모터 속도 제어(MCU) - 블루투스 모듈(HC-06)을 연결하여 휴대폰에서 가속도 값 확인

## Slide 18: • 프로젝트 진행 상황(1주차)
PID 제어기를 통한 BLDC 모터 속도 제어(MCU)
• 문제점
- 가속도 값 측정 시 계측 오차가 발생해 적분하여 속도를
계산했을 때, 정지하고 있음에도 속도가 0이 되지 않는다.
- 가속도 값 구했을 때의 시간을 정확하게 측정할 수 없다.
• 해결방안
- 실제 차량에 모듈을 부착해 테스트 해본다.
- RTI를 이용하여 1ms 단위로 시간을 측정할 수 있게 하였다.

## Slide 19: • 프로젝트 진행 상황(1주차)
2) PWM을 통한 Servo Motor 제어
• SERVO MOTOR 전동차에 장착 및 테스트

## Slide 20: • 프로젝트 진행 상황(1주차)
2) PWM을 통한 Servo Motor 제어
• 문제점
- 사람이 탑승하지 않을 시 동작에 이상 없음.
하지만 70kg 의 몸무게 인 사람이 탑승 했을 경우. 서보 모터에 무리가 감.
무게중심을 서보 모터 쪽으로 이동 시 모터가 동작을 하지 않음(고장
• 해결방안
- 기존 25kg-cm토크의 서보 모터에서 50kg-cm 토크 서보 모터로 교체

## Slide 21: • 프로젝트 진행 상황(1주차)
3) FreeRTOS를 이용한 제어
- MCU를 FreeRTOS로 제어하기 위한 task 구조 분석
eCAP
BLDC
MPU9250
SERVO
PID
FPGA통신
타이머
LED
DSP 와 통신하기 전 MCU 내 Task

## Slide 22: • 프로젝트 진행 상황(1주차)
DSP통신
BLDC
MPU9250
SERVO
PID
타이머
LED
DSP 와 통신 시 MCU 내 Task
3) FreeRTOS를 이용한 제어
- MCU를 FreeRTOS로 제어하기 위한 task 구조 분석

## Slide 23: • 프로젝트 진행 상황(1주차)
4) LIDAR를 이용한 거리 측정
LIDAR 의 Interface Protocol and Application Notes 문서 번역 작업 진행 중

## Slide 24: • 프로젝트 진행 상황(2주차)

## Slide 25: • 프로젝트 진행 상황(2주차)
eQEP를 이용한 BLDC 모터 속도 제어(MCU)
- 엔코더 파형 확인
- eQEP 이용 각속도/RPM 계산
엔코더 파형 확인
1초 단위 각속도 / RPM

## Slide 26: • 프로젝트 진행 상황(2주차)
2) PWM을 통한 Servo Motor 제어- 서보 모터 교체
• SERVO MOTOR(기존 25kg.cm → 50kg.cm ) 토크 큰 제품으로 교체
• 전동차에 장착 및 테스트 – 이상 없음
• 기존 BLDC , SERVO 모터 동작 코드 수정하여 주행영상 올릴 예정

## Slide 27: • 프로젝트 진행 상황(2주차)
3) FreeRTOS를 이용한 제어
- MCU를 FreeRTOS로 제어하기 위한 task 구조 분석 – 전면 수정(DSP 제외)
- FreeRTOS를 이용한 SERVO , BLDC 모터 구동 완료
eCAP
BLDC
eQEP
SERVO
PID
FPGA통신
LED

## Slide 28: • 프로젝트 진행 상황(2주차)
4) FPGA
PWM IP 만들기
petalinux를 올려서 duty비에 따른 출력 파형 확인

## Slide 29: • 프로젝트 진행 상황(3주차)

## Slide 30: • 프로젝트 진행 상황(3주차)
1) 모터의 속도, RPM, 진행방향 알기 위한 엔코더 장착
2) LWIP통신을 하기위한 코드 분석 중
3) FreeRTOS에서의 서보모터와 BLDC모터 동작 간의 버그 수정

## Slide 31: • 프로젝트 진행 상황(3주차)
eQEP를 이용한 BLDC 모터 속도 제어(MCU)
- 엔코더 출력 레벨 12V -> 3.3V 변경(TR을 이용한 레벨 Shift 회로)
- 블루투스로 속도 값 확인
레벨 Shift 회로
오실로스코프 3.3v 파형 확인
3.240V
블루투스 값 확인

## Slide 32: • 프로젝트 진행 상황(3주차)