## Slide 1: 자율 주행 전동차
팀원 구성
역할 분담
시스템 아키텍처
프로젝트 목적
어떻게 목적을 달성 할 것인가?
목적 달성을 위해 필요한 기술들이 무엇인가?
현재 역량에서 어디까지 가능한가?
종합 하였을 때 최종 종착지는 어떻게 되는가?
프로젝트 진행사항
2차 프로젝트 결과
BOM

## Slide 2: 1. 팀원 구성 - 5명
· 김현승
· 양성민
· 이대로
· 이장호
· 조성구

## Slide 3: 2. 역할 분담
김현승 : H/W 구성 , MCU 제어(PWM, eCAP, SCI , CAN ), FreeRTOS 사용
양성민 : H/W 구성 , MCU 제어(PWM, eCAP, SCI , CAN ), FreeRTOS 사용
이대로 : MCU 제어(BLDC 모터 속도 PID제어, eQEP), FPGA 제어(SPI2CAN)
이장호 : H/W 구성, MCU 제어(BLDC 모터 속도 PID제어, eQEP, UART)
조성구 : MCU 제어(BLDC 모터 속도 PID제어, eQEP), FPGA 제어(SPI2CAN)

## Slide 4: 3. 시스템 아키텍처 – 전원 부
Li-Po(3s) – 11.1v
Li-Po(6s) – 22.2v
dc/dc buck
dc/dc buck
ESC
BLDC 모터
서보 모터
7.4V/3.5A
5.0V/3A
FPGA
MCU
DSP
dc/dc buck
12V/1A
12V/5A
엔코더
12V

## Slide 5: 3. 시스템 아키텍처 – 통신 네트워크
FPGA
(pmod CAN)
Garmin Lidar
I2C
MCU
CAN
CAN
USB 3.0 CAMERA
x2
USB 3.0
DSP
(USBtoCAN)
RP
Lidar
UART

## Slide 6: 3. 시스템 아키텍처 – TMDX570LC43HDK(MCU)
CAN
MCU
(FreeRTOS)
BLDC 모터
서보
모터
타이머
PWM
N2HET
PWM
디버깅
SCI
RF
송수신기
eCAP
엔코더
eQEP
LED
PWM/GPIO
MPU
9250
I2C

## Slide 7: 3. 시스템 아키텍처 – 네트워크 구현
DSP
(USBtoCAN)
MCU
CAN
USB 3.0 CAMERA
RP
Lidar
x2
CAN
USB 3.0
UART
FPGA
(pmod CAN)
Garmin Lidar
I2C

## Slide 8: 3. 시스템 아키텍처 – 네트워크 구현
FPGA
(Pmod CAN)
Garmin Lidar
I2C
LED
PWM/GPIO
MPU
9250
I2C
MCU
(FreeRTOS)
BLDC 모터
타이머
N2HET
PWM
디버깅
SCI
RF
송수신기
eCAP
엔코더
eQEP
서보
모터
PWM

## Slide 9: 3. 시스템 아키텍처 – 차량 배치
USB 3.0 CAMERA
DSP
MCU
RPLidar
FPGA
Garmin Lidar
USB 3.0 CAMERA

## Slide 10: 4. 프로젝트 목적
* TMS570보드를 이용하여 각 기능들을 활용해본다.
RF송수신기를 이용하여 서보 모터와 BLDC를 제어한다.
PID을 이용해 속도제어를 한다.
멀티 바이브레이터 회로를 이용하여 LED를 제어한다.
FreeRTOS를 활용하여 각각의 태스크를 제어한다.
FPGA, DSP와 통신을 한다.
*ZYBO Z7 보드를 이용하여 LIDAR를 제어한다.
- GARMIN LIDAR와 통신한다.
- MCU와 통신을 한다.
* DSP 보드를 이용하여 영상을 처리하고 LIDAR를 제어한다.
카메라 모듈을 활용하여 라인을 구분한다.
RPLIDAR와 통신한다.
MCU와 통신을 한다.

## Slide 11: 5. 어떻게 목적을 달성 할 것인가?
* MCU
- Ecap을 활용하여 RF송수신기로부터 값을 얻는다.
- PWM을 이용하여 서보 모터와 BLDC를 제어한다.
- PID을 이용해 속도제어를 한다.
- eQEP기능을 사용하여 속도를 측정한다.
* FPGA
- I2C를 이용해 GARMIN LIDAR와 통신한다
* DSP
- 카메라를 이용하여 라인을 구분한다.
- I2C를 이용해 RPLIDAR와 통신한다.
* 보드 간 통신
- MCU와 FPGA 간 CAN 통신한다.
- MCU와 DSP 간 CAN 통신한다.

## Slide 12: 6. 목적 달성을 위해 필요한 기술들이 무엇인가?
* PID 제어
-중공축 엔코더를 모터에 달아서 EQEP로 속도값을 얻는다.
-위에서 얻은 값을 활용하여 PID 제어를 한다.
* FreeRTOS 활용
- 각 task의 우선순위를 결정한다.
FreeRTOS를 활용하여 task를 제어한다.
* CAN 통신
- Pmod CAN(SPI2CAN)을 활용하기 FPGA에서 SPI 통신을 구현한다.

## Slide 13: 7. 현재 역량에서 어디까지 가능한가?
김현승 : H/W 구성 , MCU 제어(PWM, eCAP, SCI , CAN ), FreeRTOS 사용
양성민 : H/W 구성 , MCU 제어(PWM, eCAP, SCI , CAN ), FreeRTOS 사용
이대로 : MCU 제어(BLDC 모터 속도 PID제어, eQEP), FPGA 제어(SPI2CAN)
이장호 : H/W 구성, MCU 제어(BLDC 모터 속도 PID제어, eQEP, UART)
조성구 : MCU 제어(BLDC 모터 속도 PID제어, eQEP), FPGA 제어(SPI2CAN)

## Slide 14: 8. 종합 하였을 때 최종 종착지는 어떻게 되는가?
RF송수신기를 이용하여 서보 모터와 BLDC를 제어한다.
PID을 이용해 속도제어를 한다.
멀티 바이브레이터 회로를 이용하여 LED를 제어한다.
FreeRTOS를 활용하여 각각의 태스크를 제어한다.
카메라 모듈을 활용하여 라인을 구분한다.
I2C를 이용하여 RPLIDAR와 통신한다.
FPGA I2C를 이용하여 garmin 라이다와 통신한다.
CAN통신을 이용하여 DSP-MCU와 FPGA-MCU간 통신한다.

## Slide 15: • 프로젝트 진행 상황(1주차)

## Slide 16: • 프로젝트 진행 상황(1주차)
PID 제어기를 통한 BLDC 모터 속도 제어(MCU) - MPU9250의 raw data, g-unit data 확인
raw data
g unit data

## Slide 17: • 프로젝트 진행 상황(1주차)
PID 제어기를 통한 BLDC 모터 속도 제어(MCU) - 블루투스 모듈(HC-06)을 연결하여 휴대폰에서 가속도 값 확인

## Slide 18: • 프로젝트 진행 상황(1주차)
PID 제어기를 통한 BLDC 모터 속도 제어(MCU)
• 문제점
- 가속도 값 측정 시 계측 오차가 발생해 적분하여 속도를
계산했을 때, 정지하고 있음에도 속도가 0이 되지 않는다.
- 가속도 값 구했을 때의 시간을 정확하게 측정할 수 없다.
• 해결방안
- 실제 차량에 모듈을 부착해 테스트 해본다.
- RTI를 이용하여 1ms 단위로 시간을 측정할 수 있게 하였다.

## Slide 19: • 프로젝트 진행 상황(1주차)
2) PWM을 통한 Servo Motor 제어
• SERVO MOTOR 전동차에 장착 및 테스트

## Slide 20: • 프로젝트 진행 상황(1주차)
2) PWM을 통한 Servo Motor 제어
• 문제점
- 사람이 탑승하지 않을 시 동작에 이상 없음.
하지만 70kg 의 몸무게 인 사람이 탑승 했을 경우. 서보 모터에 무리가 감.
무게중심을 서보 모터 쪽으로 이동 시 모터가 동작을 하지 않음(고장
• 해결방안
- 기존 25kg-cm토크의 서보 모터에서 50kg-cm 토크 서보 모터로 교체

## Slide 21: • 프로젝트 진행 상황(1주차)
3) FreeRTOS를 이용한 제어
- MCU를 FreeRTOS로 제어하기 위한 task 구조 분석
eCAP
BLDC
MPU9250
SERVO
PID
FPGA통신
타이머
LED
DSP 와 통신하기 전 MCU 내 Task

## Slide 22: • 프로젝트 진행 상황(1주차)
DSP통신
BLDC
MPU9250
SERVO
PID
타이머
LED
DSP 와 통신 시 MCU 내 Task
3) FreeRTOS를 이용한 제어
- MCU를 FreeRTOS로 제어하기 위한 task 구조 분석

## Slide 23: • 프로젝트 진행 상황(1주차)
4) LIDAR를 이용한 거리 측정
LIDAR 의 Interface Protocol and Application Notes 문서 번역 작업 진행 중

## Slide 24: • 프로젝트 진행 상황(2주차)

## Slide 25: • 프로젝트 진행 상황(2주차)
eQEP를 이용한 BLDC 모터 속도 제어(MCU)
- 엔코더 파형 확인
- eQEP 이용 각속도/RPM 계산
엔코더 파형 확인
1초 단위 각속도 / RPM

## Slide 26: • 프로젝트 진행 상황(2주차)
2) PWM을 통한 Servo Motor 제어- 서보 모터 교체
• SERVO MOTOR(기존 25kg.cm → 50kg.cm ) 토크 큰 제품으로 교체
• 전동차에 장착 및 테스트 – 이상 없음
• 기존 BLDC , SERVO 모터 동작 코드 수정하여 주행영상 올릴 예정

## Slide 27: • 프로젝트 진행 상황(2주차)
3) FreeRTOS를 이용한 제어
- MCU를 FreeRTOS로 제어하기 위한 task 구조 분석 – 전면 수정(DSP 제외)
- FreeRTOS를 이용한 SERVO , BLDC 모터 구동 완료
eCAP
BLDC
eQEP
SERVO
PID
FPGA통신
LED

## Slide 28: • 프로젝트 진행 상황(2주차)
4) FPGA
PWM IP 만들기
petalinux를 올려서 duty비에 따른 출력 파형 확인

## Slide 29: • 프로젝트 진행 상황(3주차)

## Slide 30: • 프로젝트 진행 상황(3주차)
1) 모터의 속도, RPM, 진행방향 알기 위한 엔코더 장착
2) LWIP통신을 하기위한 코드 분석 중
3) FreeRTOS에서의 서보모터와 BLDC모터 동작 간의 버그 수정

## Slide 31: • 프로젝트 진행 상황(3주차)
eQEP를 이용한 BLDC 모터 속도 제어(MCU)
- 엔코더 출력 레벨 12V -> 3.3V 변경(TR을 이용한 레벨 Shift 회로)
- 블루투스로 속도 값 확인
레벨 Shift 회로
오실로스코프 3.3v 파형 확인
3.240V
블루투스 값 확인

## Slide 32: • 프로젝트 진행 상황(3주차)

## Slide 33: • 프로젝트 진행 상황(4주차)

## Slide 34: • 프로젝트 진행 상황(4주차) PID
eQEP → Encoder 펄스 개수 → RPM, Velocity
PID 기본식
Bluetooth →

## Slide 35: • 프로젝트 진행 상황(4주차) PID Issue
Bluetooth Value Timing
값의 범위 → 현재 XX . XXX
→ = PWM , e ; Velocity, RPM, Pulse

## Slide 36: • 프로젝트 진행 상황(4주차) - LWIP
기존에 통신 네트워크 구성간 SOCKET 통신을 하기위해 LWIP통신에 대하여 자료 분석을 하였지만
통신 구성 변경으로 인하여 중지함.
∙ 코드 분석 및 예제 실행 진행.
∙TI wiki예제 프로그램실행 화면 ∙출력된 IP주소 접속화면

## Slide 37: • 프로젝트 진행 상황(4주차) - LWIP
발생한 문제점
PHY ID를 얻지를 못하는 문제가 발생
· ti wiki 홈페이지에서 예제 프로그램 버그수정 패치를 받아 적용했으나 통신 실패.
·같은 문제를 겪은 사례를 찾은결과 HW s2 switch를 on시키지 않았기 때문 Switch를 on 시킨 결과 통신 성공.

## Slide 38: • 프로젝트 진행 상황(4주차) – SPI2CAN
1) LoopBack 예제 실행
- PmodCAN 부착하여 LoopBack 예제 실행( Vivado + SDK )
- message를 CAN bus 에 보내지 않고 transmit buffer에서 receive buffer 로 내부 전송
PmodCAN

## Slide 39: • 프로젝트 진행 상황(4주차) – SPI2CAN
1) LoopBack 예제 실행
TX 버퍼 x3
RX 버퍼 x2

## Slide 40: • 프로젝트 진행 상황(4주차) – SPI2CAN
1) LoopBack 예제 구현
- Pmod IP/interface를 사용하기 위해서는 ‘Digilent Vivado IP Library’ 추가해야 함.
https://reference.digilentinc.com/learn/programmable-logic/tutorials/pmod-ips/start
https://github.com/Digilent/vivado-library/releases?_ga=2.164760828.296189845.1555636548-932545207.1555636548
※ 다운 받은 파일 전체를 추가해야 IP / interface를 사용할 수 있음

## Slide 41: • 프로젝트 진행 상황(4주차) – SPI2CAN
2) 다음 주 과제
SDK로 구현된 예제를 petalinux 버전으로 변환하기 위해
- PmodCAN 내부 IC mcp25625 SPI 프로토콜 분석
- 예제 SPI 함수 분석
- SPI 디바이스 드라이버 분석(선택)
- 리눅스 시스템 프로그래밍 복습
- User-App 작성

## Slide 42: • 프로젝트 진행 상황(4주차)

## Slide 43: 2차 프로젝트 결과

## Slide 44: • 2차 프로젝트 결과 – H/W part
* 유아 전동차 제원
공차 중량 : 11.3kg
타이어 직경 : 215mm
기어박스 기어 비 1:80
사람(70kg)이 탑승 했을 때 이 전동차를 구동하기 위한 최소 토크
(타이어 반경 (CM) x 차량의 중량(kgf) / 기어 비) = (10.75x81.3) / 80 = 10.924kgf.cm
구동계의 마찰이나 효율, 타이어의 접지력, 노면의 마찰력 등을 고려하여 2배 값 적용
= 20kg.cm 필요

## Slide 45: • 2차 프로젝트 결과 – H/W part
* 발생한 문제점
1차
1. 유아 전동차에 대한 기본 데이터가 부족하여 구동 축 대부분이 같은 구조의 유형이라 생각함.
그것으로 인하여 가격이 저렴한 제품으로만 구매 하려고 함.(사전 데이터 분석 부족)
2. 뒷바퀴 고정 축을 가공하여 연결 하려 했으나 구매한 전동차 3제품 중 2제품은 할 수 없는 구조로 되어있음.(비용 낭비 발생)
3. 선정한 전동차의 기어박스 기어비가 줄어들어 기존에 기어 샤프트에 베어링을 삽입하여 마찰을 줄여 사용하려 했으나 선정한 모터의 토크를 견디지 못하고 기어가 파손 될 것으로 생각하여 메탈 재질로 변경함.
4. 비용을 생각하여 적정 토크에 근접한 모터와 변속기를 선정하기위한 조사 기간이 오래 걸림.

## Slide 46: • 2차 프로젝트 결과 – H/W part
2차
1차 구동 축 연결 방안에 대한 문제점 발생 – 기존에 방식대로 연결하면 바퀴와 구동 축 간에 유격이 심함
제작한 베어링 규격이 구동 축 전동차 기구물과 맞지 않음
기어박스 쪽 구동 축 연결 부위에 기구 간섭 발생
업체와 제작 일정이 딜레이 되어 진행에 어려움 발생 – 예상 일정 보다 7일 소비
BLDC 모터 제조사 별로 프로젝트에 적합한 모터를 선정하였으나 전동차의 기어박스의 기구 적인 문제로 모터 사이즈를 줄여야 하는 상황 발생.
- Hobbywing 社 (Xerun 4274-2250kV 센서드 타입 모터 + Xerun XR8 PLUS변속기 조합 )
→ 변경(Xerun 3652-3100kv 센서드 타입 + Xerun XR8 SCT)
토크 : 6.49~41.12kg-cm → 4.3987~27.649kg-cm
속도km/h : [{rpm/(기어비)} x 바퀴 직경 x 3.14 ] / 1000 x 60 = 최대 25km/h→17.42km/h

## Slide 47: • 2차 프로젝트 결과 – H/W part
2차
5. 기존에 선정한 서보 모터의 토크량 부족으로 고장나는 상황 발생.
조향 파트에 장착하기위해 BLDC모터의 최대 토크를 고려하여 비슷한 토크량의 서보 모터를 선정하였으나 사람(68kg)을 탑승하여 조향 부분에 무게를 집중 시켜보니 서보 모터가 고장나는 상황 발생. 토크량이 가장 큰 서보 모터로 교체.
LW-25MG(25kg.cm/7.4V -0.14sec/60˚)  변경 HS-D845WP(50kg.cm/7.4-0.17sec/60˚)

## Slide 48: • 2차 프로젝트 결과 – H/W part
벤츠

## Slide 49: • 2차 프로젝트 결과 – H/W part
하네스

## Slide 50: • 2차 프로젝트 결과 – H/W part
페라리 – 프로젝트 적용 모델

## Slide 51: • 2차 프로젝트 결과 – H/W part
기존 모델

## Slide 52: • 2차 프로젝트 결과 – H/W part
변경 모델

## Slide 53: • 2차 프로젝트 결과 – H/W part
기존 모델

## Slide 54: • 2차 프로젝트 결과 – H/W part
변경 모델

## Slide 55: • 2차 프로젝트 결과 – H/W part
문제에 대한 해결 (1차)
★ 뒷 바퀴와 축 간의 연결 문제 발생
1. 바퀴 축 샤프트에 홀을 뚫어 니들 핀으로 고정 후 바퀴와 결합.

## Slide 56: • 2차 프로젝트 결과 – H/W part
2. 유격이 발생하여 결합 부품 가공 후 장착
-내구성이 약할 경우 메탈 재질로 제작
3. 또 다른 대안으로 바퀴 축 샤프트 양끝에 너트로 조일수 있도록 나사산을 만들어 너트로 조여 유격을 줄여 해결 함.

## Slide 57: • 2차 프로젝트 결과 – H/W part
★ 구동 축 재 가공
기존 바퀴 안쪽에 핀을 체결한 방식(안쪽에 핀을 고정한 다음 축을 고정할 방법이 없음)에서 바깥쪽으로 유격 잡는 용 베어링을 삽입하여 니들 핀으로 고정 후 나사산을 만든 양쪽 봉 끝에 와셔를 끼우고 너트로 조여서 고정. 바퀴 안쪽은 기존 고정 기구물로 사용.

## Slide 58: • 2차 프로젝트 결과 – H/W part
문제에 대한 해결 (2차)
1. 바퀴 바깥쪽에 구동 축을 고정시킬 베어링 2. 바퀴 안쪽에 구동 축을 고정시킬 기존 기구물

## Slide 59: • 2차 프로젝트 결과 – H/W part
1. 기존에 제작한 베어링에서 체결 홀을 치수에 맞게 재 제작

## Slide 60: • 2차 프로젝트 결과 – H/W part
1. 사진과 같이 철판을 장착할 것이며 화살표 표시한 곳에 제작 봉을 반대편과 연결하여 너트로 조여서 고정 할 예정

## Slide 61: • 2차 프로젝트 결과 – H/W part
구동 축 Assembly

## Slide 62: • 2차 프로젝트 결과 – H/W part
★ 서보모터 교체 하여 장착

## Slide 63: • 2차 프로젝트 결과 – H/W part
★ 실제 장착 사진

## Slide 64: • 2차 프로젝트 결과 – H/W part
★ 주행 영상

## Slide 65: • 2차 프로젝트 결과 – MCU PART
Accel / Gyro Calibration
X, Y, Z축 방향으로 가속도와 각속도 측정
가속도 값
- 1g는 16384이며 중력 가속도와 동일한 값
- AFS_SEL=0일 경우 +-2g까지 표현
+2g는 +32767에 -2g는 -32767에 매핑
- Calibration 과정에서 16384로 나누어 sensitivity scale

## Slide 66: • 2차 프로젝트 결과 – MCU PART
Accel / Gyro Calibration
각속도 값
자이로 센서의 값은 -32768에서 32767 값을 가질 수 있음
FS_SEL 레지스터가 0일 경우 -250 에서 +250까지 측정
이 값은 -32768에서 32767까지 매핑
1초 동안 일정한 속도로 1도 회전하였다고 한다면
250도/s 는 32767 이므로 1도/s는 (32767/250) = 131

## Slide 67: • 2차 프로젝트 결과 – MCU PART
Accel / Gyro Calibration
: 1000개의 데이터를 평균, 중력/민감도/온도 보상 후 raw data에서 빼줌.
1) Accel Calibration
FIFO에 저장된 1000개의 데이터를 평균
중력으로 인한 z축 bias 보상
온도 보상
Accelsensitivity로 스케일
2) Gyro Calibration
FIFO에 저장된 1000개의 데이터를 평균
Input format에 맞춰 보상
Gyro bias register에 저장
Accel bias는 bias를 register에 저장하지 않고 따로 변수를 선언하여 raw data에서 빼줘야 함.
Gyro bias는 bias를 register에 저장하면 하드웨어에서 자동으로 빼준다.

## Slide 68: • 2차 프로젝트 결과 – MCU PART
Accel Calibration
Bias를 제거하지 않은 경우
Bias를 제거한 경우
- Calibration을 수행하여 bias를 제거 한 쪽에서 원하는 데이터가 나오는 것을 확인

## Slide 69: • 2차 프로젝트 결과 – MCU PART
Gyro Calibration
Bias를 제거하지 않은 경우
Bias를 제거한 경우
Calibration을 수행한 결과 Z축의 데이터는 bias가 제거된 것을 확인
그러나 전체적으로 drift된 결과를 나타냄

## Slide 70: 〮 속도 값을 구하기 위한 QEP, PID

## Slide 71: 〮 Qep
E40H10-500-3-T-24
Autonics
분해능

## Slide 72: 〮 Qep

## Slide 73: 〮 Qep

## Slide 74: 〮 Qep
T
10MHz
= 1,000,000
0.1
= 1,000,000 * 0.1
= 0.1

## Slide 75: 〮 Qep
△X

## Slide 76: 〮 Qep

## Slide 77: 〮 Qep
(각 속도)
(속도)

## Slide 78: 〮 PID

## Slide 79: 〮 PID

## Slide 80: 〮 PID

## Slide 81: 〮 pID
〮 pwmout 값 이상 : e(오차)값의 결과 음수
pwmout = PID_value ; uint16 pwmout
→ 음수일 경우 조건문으로 처리
〮 0.1 sec 확인
〮 eQEP 동작 확인
float PID_value

## Slide 82: • 2차 프로젝트 결과 – SW MCU PART
* 프로젝트 목표로 한 기능 구현 결과
FreeRTOS 운영체제를 사용하여 TMS570LC43xx 개발보드의 각 기능을 활용 한다
Task를 생성하여 FreeRTOS 운영체제가 스케줄링을 할 수 있게 한다
RF송수신기를 이용하여 서보 모터와 BLDC를 제어한다.
CAN 통신 간에 멀티태스킹 작업에 문제가 없는지 검증한다.

## Slide 83
• Freertos( 태스크, 스케줄링 )
태스크 생성
스케줄링 시작

## Slide 84
• Freertos ( ecap )
인터럽트 재발 방지
모터 구동태스크에 통지
채널에 따라 각각 처리

## Slide 85
• Freertos ( bldc )
pwm 약 100ms딜레이 필요
모터 구동이 완료. cap 인터럽트 활성화
후진 처리 부분

## Slide 86
• Freertos ( servo MOTOR )
모터구동이 완료 cap인터럽트 활성화
범위조절

## Slide 87
• FREERTOS (CAN 통신 TEST)
테스트 목적
1. 현재 상태에서 CAN 통신을 사용할 때 얼마나 데이터를 손실 하지 않고 통신을 할 수 있는가. 2. 인터럽트가 빈번하게 발생하는 환경에서 태스크들은 들어온 명령을 얼마나 잘 처리 할 수 있는가.
테스트 목적
CAN 인터럽트 핸들러를 통해 메시지를 받는다.
인터럽트 핸들러는 태스크를 깨운다.
핸들러는 CAN 메시지를 보낸다.
테스트 방법

## Slide 88
• FREERTOS ( CAN 통신 TEST )
CAN ISR CAN 수신 및 송신 Task
notifty로 태스크 활성화

## Slide 89
• FREERTOS ( CAN 통신 TEST )
UART
크리티컬 섹션 처리

## Slide 90
• FREERTOS ( CAN 통신 TEST )
UART 출력

## Slide 91
문제점 : 크리티컬 섹션인 저속의 UART 출력부가 병목으로 CAN 인터럽트만 실행

## Slide 92
IRQ 10000번 통신 결과

## Slide 93
FIQ 10000번 통신 결과

## Slide 94
ISR 10000번 통신 결과

## Slide 95
결과
* 카메라 스펙이 초당 50프레임=> 1장당 20ms=> 1frame당 반응하기 위해선 최소 20ms 마다 명령이 들어와야 함.
- IRQ(1만번씩 테스트)
20ms:10007/10039=99.68%
15ms:10139/10168=99.71%
10ms:6471/10122=63.93%
- FIQ
20ms:10106/10113=99.93%
15ms:10025/10027=99.98%
10ms:9413/10074=93.43
20ms부터 태스크들의 동작은 0.3%가량 보장이 안됨
10ms부터는 굉장히 심각해짐
!! 인터럽트 핸들러에서 전송시의 결과:(ISR 10만1ms)
100541/100543=99.998%

## Slide 96
새로 발견한 문제점
· PWM 주기를 20ms로 정확하게 1주기로 출력하기 위해서는 그 2배인 40ms의 딜레이가 필요. (신호 보장 목적)
그런데 현재 사용중인 변속기에서는 1번 입력한 신호를 제대로 인식하기 위해서는 약 100ms가 필요.(후진 테스트)
최초 후진의 경우 약 400ms의 딜레이가 발생함.
=>설령 20ms 마다 dsp 명령을 수행할 지라도 모터와 변속기는 반응이 불가능.
방안 모색
· BLDC 모터 처리속도에 맞게 100ms 단위로 CAN통신을 한다.

## Slide 97: • 2차 프로젝트 결과 – FPGA PART
CAN 통신
PC – MCU 통신 : CAN Transceiver(SN65HVD230)동작 확인
Bit Rate : 300kbps,
ID : 2
Mask : 0x7FF
PC
USB2CAN
MCU
(Launch Pad)
CAN Transceiver
CAN

## Slide 98: • 2차 프로젝트 결과 – FPGA PART
CAN 통신
PC – MCU 통신 : CAN Transceiver(SN65HVD230)동작 확인
CAN Configuration (PC)
Transmit Data (PC)
Receive Data(CCS console)

## Slide 99: • 2차 프로젝트 결과 – FPGA PART
CAN 통신
2) FPGA-MCU 통신
Vivado Hardware Design : Pmod CAN control with Zybo
https://koitt3.slack.com/messages/CHDHVG9CJ/
Digilent Pmod CAN Tx.c 예제 분석(SDK)
https://github.com/Digilent/vivado-library/tree/master/ip/Pmods/PmodCAN_v1_0
FPGA
Pmod CAN
(SPI2CAN)
MCU
CAN Transceiver
CAN

## Slide 100: • 2차 프로젝트 결과 – FPGA PART
CAN 통신
2) FPGA-MCU 통신
Bit Rate : 250kbps로 설정 후 run 하였으나 동작하지 않음
-> 오실로스코프 파형 확인 : 주기 대략 8배 정도 차이 남
PC – USB2CAN(정상동작)
FPGA – SPI2CAN(동작 X)
△t : 0.654ms
△t : 82us

## Slide 101: • 2차 프로젝트 결과 – FPGA PART
CAN 통신
2) FPGA-MCU 통신
Pmod CAN 내부 IC MCP25625 datasheet 참조하여 Bit Rate 설정 register 확인
- CNF1(0x2A), CNF2(0x29), CNF3(0x28)
-> register 값을 변경하여 Bit Rate를 250kbps에서 40kbps로 바꿔보았지만
오실로스코프 파형 변화 없음
대략 100bit
1bit
Nominal Bit Time(NBT)
Nominal Bit Rate(NBR)
NBR = 1/NBT
1bit 주기

## Slide 102: • 2차 프로젝트 결과 – FPGA PART
CAN 통신
2) FPGA-MCU 통신
Digilent Tx.c 코드에서 bit rate configure 부분 분석
Bit Rate configuration value

## Slide 103: • 2차 프로젝트 결과 – FPGA PART
CAN 통신
2) FPGA-MCU 통신
Digilent Tx.c 코드에서 bit configure 부분 분석
Base Address
Offset
Data
Base Address

## Slide 104: • 2차 프로젝트 결과 – FPGA PART
CAN 통신
2) FPGA-MCU 통신
추후 과제
- AXI LITE SPI 레지스터 학습
- CAN Mode 확인
- Petalinux 코드 작성

## Slide 105: • BOM

## Slide 106: • BOM